## Slide 1: Efficient Convolutional Neural Network with Extremely Limted Ressource for Classification of Large-Scale Image Set
Temkeng Thibaut
Shuo Liu

## Slide 2: Gliederung
Motivation und Ziel der Arbeit.
Entwurf des neuronalen Faltungsnetzes (CNN).
Vergleich unseres CNN mit Standard CNN. Grobe Vergleich
Technik zur Verbesserung der CNN Leistung.
Modellkompression
Transfer-Lernen.
Fazit und Ausblick.

## Slide 3: Motivation und Ziel der Arbeit.
Motivation der Arbeit:
Zu viel Speicherplatz .
Zu viel Energie.
Ziel der Arbeit:
Bessere Inferenzzeit hat.
Zu wenig Parameter fordert.
CNN verbrauchen :
Notes: Die CNNs haben viele Bereiche revolutioniert, insbesondere das Feld der Computervision.

## Slide 4: Entwurf unseres CNN
Xception.
MobileNet.
TemkiNet.
Notes: Weniger Speicherbedarf:

## Slide 5: Entwurf unseres CNN
Xception.
MobileNet.
TemkiNet.
MobileNet ermöglicht bessere Extraktion

## Slide 6: Entwurf unseres CNN
Xception.
MobileNet.
TemkiNet.
Einfügen der Punktweise Faltung
Bessere Leistung

## Slide 7: Entwurf unseres CNN

## Slide 8: Vergleich der Ergebnisse zwischen verschiedenen CNNs
CNN hier immer kleiner werden.
Keine bessere Leistung.
Allgemeine Leistung nicht gut.
CNN | #Parameter | Genauigkeit
AlexNet | 22.037.233 | 26.60%
Xception | 21.068.429 | 26.20%
MobileNet | 3.332.389 | 18.09%
TemkiNet | 1.418.817 | 26.01%

## Slide 9: Verbesserung der CNN Leistung
Data Augmentation.
Aktivierungsfunktion.
Optimierer.
Lernrate.
Batch-Normalisierung.
Anzahl der Neuronen pro Schicht.
Bildgröße.
Qualität des Datensatzes.
Dropout.

## Slide 10: Data Augmentation

## Slide 11
CNN | #Parameter | Genauigkeit ohne D.A | Genauigkeit mit D.A | Verbesserung
AlexNet | 22.037.233 | 26.60% | 31.10% | 4.5%
Xception | 21.068.429 | 26.20% | 53.25% | 27.05%
MobileNet | 3.332.389 | 18.09% | 46.79% | 28.70%
TemkiNet | 1.418.817 | 26.01% | 61.83% | 35.83%
Verdoppelt die CNN Leistung
Je kleiner ist das CNN, desto besser ist die Leistung mit Data Augmentation.
Data Augmentation

## Slide 12
Aktivierungsfunktion | #Parameter | Genauigkeit
Tanh | 1.418.817 | 06.83%
ReLU6 | 1.418.817 | 58.99%
PReLU | 3.976.757 | 59.70%
LeakyReLU | 1.418.817 | 61.83%
Relu und seine Variante erzielen bessere Leistungen
Schnelleres Training
LeakyReLU liefert das beste Ergebnis
Aktivierungsfunktion

## Slide 13: Optimierer
Adam beste Ergebnisse.
Bestimmte Optimierer sind die Lernrate sehr empfindlich.
Optimierer hängen zu viel von Lernrate ab.
Optimierer | Lernrate | Genauigkeit | Epoche
Adagrad | 0.001 | 23.21% | 624
Adagrad | 0.005 | 51.65% | 136
SGD | 0.001 | 55.01% | 846
SGD | 0.0001 | 45.20% | 2283
Rmsprop | 0.001 | 55.34% | 464
Rmsprop | 0.0001 | 59.54% | 695
Adam | 0.001 | 26.70% | 102
Adam | 0.0001 | 61.83% | 788

## Slide 14: Lernrate
Große Lernrate
  Zu viele Schwankungen.
  Keine Sicherheit über die Konvergenz.
Kleine Lernrate.
  Bessere Ergebnisse.
  Zu langsam.
Bildgröße:224x224
Lernrate: 0.001 , 0.0005, 0.00005, 0.0001

## Slide 16: Batch-Normalisierung
Vorteile
  Trainingsbeschleunigung.
  Geeignet für große Lernrate.
Nachteile.
  Zusätzliche Parameter.
  Zusätzliche Berechnungen.
Batch-Normalisierung | Genauigkeit | Lernrate | #Parameter
Ja | 55.01% | 0.001 | 1.418.817
Nein | 28.57% | 0.001 | 1.400.581
Ja | 61.82% | 0.0001 | 1.418.817
Nein | 62.23% | 0.0001 | 1.400.581

## Slide 17: Hyperparameter
Aktivierungsfunktion.
  Tanh, ReLU, PReLU, LeakyReLU
Optimierer.
  Adagrad, SGD, Rmsprop, Adam
Lernrate.
  0.001 , 0.0005, 0.0001, 0.00005.
Batch_Normalisierung.

## Slide 18: Anzahl der Feature-Maps pro Schicht.
Kleine Verbesserung der Netzleistung.
Zu viel Speicherplatz : 2.3x, 4.2x
#Einheiten | #Parameter | Modellgröße (.h5) | Genauigkeit
101 | 1.243.683 | 16.9 MB | 61.82%
202 | 2.725.555 | 40.1 MB | 64.48%
303 | 4.554.261 | 71 MB | 65.28%

## Slide 19: Bildgröße
Je größer sind die Bilder, desto besser ist die Netzleistung.
Je größer sind die Bilder, desto mehr Speicherplatz verlangt wird und länger ist die Inferenzzeit
Bildgröße | #Parameter | Inferenz (ms/50Bild) | Genauigkeit
100x100 | 1.418.817 | 519 | 61.82%
150x150 | 2.142.785 | 717 | 64.87%
224x224 | 5.546.659 | 1000 | 67.69%

## Slide 20: Dropout.
Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overﬁtting

## Slide 21: DROPOUT.
Kleine Verbesserung der CNN-Leistung.
CNN wird Robuster gegenüber Overfitting
Dropout | Genauigkeit
00% | 59.00%
30% | 60.27%
50% | 60.70%

## Slide 22: Qualität des Datensatzes.

## Slide 23: Qualität des Datensatzes.
Eine gute Auswahl der Bilder für das Training und den Test ermöglicht eine bessere Netzwerkleistung.
Datensatz | Bildgröße | #Parameter | Genauigkeit
Food-101-T | 100x100 | 1.418.817 | 61.82%
Food-101-O | 100x100 | 1.418.817 | 67.08%
Food-101-T | 150x150 | 2.142.785 | 64.87%
Food-101-O | 150x150 | 2.142.785 | 71.56%
Food-101-T | 224x224 | 5.546.659 | 67.69%
Food-101-O | 224x224 | 5.546.659 | 73.60%

## Slide 24: Reduzierung des Speicherbedarfs
Neue Architekturen.
Pruning.
Quantisierung.

## Slide 25: Neue Architekturen
Modell | Bildgröße | #Parameter | Genauigkeit
TemkiNet_1_1028 | 100 × 100 | 1.418.817 | 61.82%
TemkiNet_M | 100 × 100 | 1.243.683 | 60.52%
TemkiNet_2_505 | 100 × 100 | 781.437 | 61.01%
TemkiNet_2_404 | 100 × 100 | 668.721 | 61.60%
TemkiNet_3_303 | 100 × 100 | 624.281 | 59.96%
TemkiNet_1_1028 | 150 x 150 | 2.142.785 | 64.87%
TemkiNet_2_505 | 150 x 150 | 781.437 | 64.67%
TemkiNet_1_1028 | 224 x 224 | 5.546.659 | 73.74%
TemkiNet_2_404 | 224 × 224 | 668.721 | 73.80%
MaxPooL statt ConvL mit Schrittgröße > 1.
Größere FCL durch mehrere FCL
Vor Flatten Layer GlobalAveragePooling.
Weniger Speicherbedarf.
Bessere Inferenzzeit.
Vernachlässigbarer Verlust der Genauigkeit.
Notes: Kleine Modelle arbeiten besser mit größen Bildern

## Slide 26: PRUNING

## Slide 27: PRUNING
Reduktion der Modellgröße.
Inferenzzeit.
  Keine Beschleunigung mit Tensorflow Modell.
  Beschleunigung mit Mobile Anwendung
Kleine Verbesserung der Genauigkeit.
Prune | Parameter | Modelgröße vor Pruning(.h5) | Modelgröße Nach Pruning(.h5) | Modellgröße In .zip | #Epoche | Genauigkeit
00% | 1.420.534 | 16.87 MB | 16.87 MB | 15.11 MB | Etwa 700 | 67.30%
10% | 1.420.534 | 16.87 MB | 5.8 MB | 4.7 MB | 100 Pre | 67.01%
20% | 1.420.534 | 16.87 MB | 5.8 MB | 4.36 MB | 100 Pre | 64.45%
20% | 1.420.534 | 16.87 MB | 5.8 MB | 4.36 MB | 200 Pre | 67.32%
00% | 623.776 | 8.34 MB | 8.34 MB | 7.02 MB | 920 | 61.01%
50% | 623.776 | 8.34 MB | 2.74 MB | 1.46 MB | 700 | 60.75%
50% | 623.776 | 8.34 MB | 2.74 MB | 1.46 MB | 1000 | 61.46%

## Slide 28: QUANTISIERUNG
TensorFlow model optimization: Quantization and pruning (TF World '19)

## Slide 29: QUANTISIERUNG.
+Reduktion des Speicherbedarfs
  Konvertierung in .tflite: Mehr als 3x kleineres Modell
  16 Bits: Mehr als 2x kleineres Modell
  8 Bits: Mehr als 4x kleineres Modell
+Vernachlässigbarer Verlust der Genauigkeit.
-Erhöhung der Inferenzzeit.
  Bei mobilen CPUs kann jedoch eine beträchtliche Beschleunigung beobachtet werden
  Integer Operationen sind schneller als Floate Operationen durchführbar.
+Reduktion der Energieverbrauch.
  Integer Operation verbrauchen weniger.
#Bits | Genauigkeit | Modellgröße .tflite | Inferenz (Images/s)
32 | 61.57% | 8.34 MB(.h5) | 207
32 | 61.44% | 2.53 MB | 9
32 D | 61.46% | 2.74 MB(.h5) | 140
32 D | 62.50% | 2.36 MB | 9
16 Q | 61.03% | 1.29 MB | 1
16 D + Q | 61.15% | 1.21 MB | 1
8 Q | 61.15% | 0.73 MB | 1
8 D +Q | 61.27% | 0.68 MB | 1
(100, 100, 3)

## Slide 30: Transfer-Lernen
S := 2.895t
Eingesparte Trainingszeit:
  100x100:
  224x224:
Transfer | Bildgröße | Trainingszeit | Genauigkeit
Nein | 100x100 | t | 67.30%
Ja | 100x100 |  | 66.65%
Nein | 224x224 | s | 73.69%
Ja | 224x224 |  | 73.04%
Transfer | Bildgröße | Trainingszeit | Genauigkeit
Nein | 100x100 | t | 67.30%
Ja | 100x100 |  | 66.65%
Nein | 224x224 | s | 73.69%
Ja | 224x224 |  | 73.04%

## Slide 31: Transfer-Lernen

## Slide 32: Woran wir gerade arbeiten
Beschleunigung der Trainingsverfahren, neue Architektur
Neue LearningRateScheduler
Entwicklung einer App, die TemkiNet verwendet
ZeRO Optimizer in tensorflow

## Slide 33
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit